Гидравлический пресс

Рис. 33

Давление

Гидростатическое давление

p = pgh

С учетом атмосферного давления

P = P0 + pgh

Гидростатический парадокс: давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда, не зависит от формы сосуда и определяется только уровнем жидкости в сосуде (рис. 34)

Рис. 34

Внесистемные единицы давления:

физическая атмосфера (нормальное атмосферное давление): 1 атм= 1,013 -105 Па; техническая атмосфера: 1ат = 0,98-105Па; 1 мм ртутного столба или Торр (по имени Торричелли): 1 мм рт. ст. = 133,3 Па (1 атм = 760 мм рт. ст.); 1 бар = 105 Па (1 атм = 1,013 бар)

Закон Паскаля:

жидкости или газы передают оказываемое на них давление одинаково по всем направлениям, причем давление одинаково передается по всему объему, занятому покоящейся жидкостью (или газом).

Закон Архимеда

На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу вытесненной жидкости или газа в объеме погруженной части тела:

Fвыт= Рж gv

Вес тела, погруженного в жидкость или газ, уменьшается на величину выталкивающей силы:

Р1 - Р2= Fвы

Условия плавания тел

Рис. 35

mg > Fвыт

pm gV > Pж gV

p > p - тело тонет

mg = Fвыт

pm gV = Pж gV

p = p - тело плавает во взвешенном состоянии

mg = Fвыт

pm gV = Pж gVпод

V = Vпод + Vнад => V > Vпод => Рm < Рж => тело плавает на поверхности

Условия плавания тел

mg=Febim

Уравнение неразрывности струи

=> через сечение меньшей площады жидкость течет быс! рее и наоборот

Уравнение Бернулли

В стационарном потоке сумма статического и динамического давлений остается постоянной.